## Slide 1
Wireless
HeatMapper
Panel 3 · Junio 2026
UAGRM · FICCT · Taller de Grado I
Grupo 24
Heatmaps, análisis, IA y publicación RF
Resumen de lo implementado para convertir mediciones WiFi en una propuesta técnica compartible con el cliente.
S4
Heatmaps + análisis
S5
IA + reportes
RF
Publicación cliente
Núcleo técnico
Conjuntos de APs
Heatmaps por backend
Análisis automático CWNA
Entrega final
Escenarios optimizados
Gobernanza de contenido
Enlace seguro al cliente
Wireless HeatMapper · Panel 3 · UAGRM-FICCT 2026
1

## Slide 2
02
Flujo implementado de heatmap
Sprint 4
Wireless HeatMapper · Panel 3 · UAGRM-FICCT 2026
2
Entrada real
Plano calibrado.
Polígono de interés obligatorio.
Puntos de medición persistidos.
APs agrupados por BSSID.
Conjunto de APs seleccionado.
Salida del backend
Matriz RSSI.
Imagen PNG firmada.
Escala CWNA.
Puntos usados para lectura.
Advertencias por baja densidad de muestras.
AP individual
Modo de generación
Subconjunto
Modo de generación
Conjunto completo
Modo de generación

## Slide 3
03
Algoritmos y criterios técnicos
Backend FastAPI
Wireless HeatMapper · Panel 3 · UAGRM-FICCT 2026
3
Elemento | Implementación
Interpolación base | IDW con potencia 2
Alternativa | Kriging ordinario determinístico
Escala visual | Rangos RSSI con paleta CWNA
Objetivo operativo | RSSI >= −70 dBm
Zona muerta | RSSI < −90 dBm
Máscara | Solo se evalúa el polígono de interés
El sistema no dibuja solo una imagen: conserva la matriz RSSI para análisis, comparación e IA.

## Slide 4
04
Análisis automático de cobertura
CWNA-107
Wireless HeatMapper · Panel 3 · UAGRM-FICCT 2026
4
Porcentaje de cobertura adecuada.
Porcentaje y cantidad de zonas muertas.
Zonas problemáticas bajo −75 dBm.
APs detectados con SSID, BSSID, canal, frecuencia y posición estimada.
Solapamientos de AP con criterio RSSI >= −70 dBm.
Interferencias CCI y ACI cuando corresponde por canal.
−70
dBm objetivo
−90
dBm zona muerta
CCI/ACI
Interferencia
Esta salida alimenta el panel inferior móvil, la revisión web y los entregables al cliente.

## Slide 5
05
App móvil: operación del técnico
Flutter
Wireless HeatMapper · Panel 3 · UAGRM-FICCT 2026
5
Lo implementado
Lista APs disponibles del plano.
Crea y edita conjuntos de APs.
Persiste ubicación de AP dentro del conjunto.
Genera heatmaps desde backend.
Muestra matriz, imagen, leyenda, puntos y análisis.
Regla de arquitectura
Cliente móvil delgado.
Sin BD local de dominio.
Operación REST en línea.
Estado técnico persistido en PostgreSQL.
Cálculo pesado en FastAPI.
La app móvil se usa para trabajo de campo y validación visual, no para ejecutar IA.

## Slide 6
06
IA y escenarios optimizados
Sprint 5
Wireless HeatMapper · Panel 3 · UAGRM-FICCT 2026
6
Usa mediciones reales y mapa actual como línea base.
Calibra un modelo de propagación por banda cuando hay muestras suficientes.
Si no hay calibración local, usa baseline físico tipo FSPL/log-distance.
Evalúa candidatos sobre grilla, zonas críticas y centro del plano.
Aplica búsqueda greedy y ajuste local.
Genera alternativas con cobertura proyectada, mejora, APs sugeridos y confianza.
Salida IA
Cobertura actual vs proyectada.
Cantidad de APs recomendados.
Ubicación sugerida por AP.
Confianza de la alternativa.
La generación IA está restringida al panel web admin.

## Slide 7
07
Espacio RF del proyecto
Objetivo final
Wireless HeatMapper · Panel 3 · UAGRM-FICCT 2026
7
Conjuntos AP
Revisión de conjuntos creados desde móvil, web o IA.
Estados de gobernanza: borrador, revisión, aprobado, publicado o descartado.
Selección de qué conjunto podrá ver el cliente.
Base para generar heatmaps por AP individual, subconjunto o conjunto completo.
Escenarios IA
Generación de alternativas optimizadas desde un conjunto AP.
Comparación entre cobertura actual y cobertura proyectada.
Aprobación interna antes de compartir.
Publicación de la propuesta final al cliente.
El Espacio RF concentra el paso clave: del relevamiento técnico a una propuesta compartible y verificable.

## Slide 8
08
Publicación por enlace al cliente
Portal /portal/:token
Wireless HeatMapper · Panel 3 · UAGRM-FICCT 2026
8
El admin selecciona explícitamente conjuntos AP publicados y escenarios IA publicados.
Define vigencia del enlace: 1, 7, 30 o 90 días.
Puede generar solo el enlace o enviarlo al correo de referencia del cliente.
El sistema mantiene enlaces activos/revocados, fecha de expiración y contador de accesos.
El portal /portal/:token muestra únicamente el contenido autorizado del proyecto.
Control de acceso
Token firmado.
Expiración configurable.
Revocación desde admin.
Contador de accesos.
Contenido visible
Heatmaps.
Análisis de cobertura.
Propuesta RF aprobada.
Resultado final: Bulldog Tech. entrega al cliente un enlace controlado sin exponer información interna ni contenido no aprobado.